案例使用说明

（教师指导书）

案例名称：    网络海量数据存储技术的应用

课程名称：      高级计算机网络

单   位：       南昌大学管理学院

作   者：            曾 群

2018年11月

- 教学目的与用途

1.1教学目的

本案例库的教学目的在于通过案例学习帮助学生更好地了解网络存储的抽象概念以及网络存储相关技术在实际生活中的应用。通过结合具体的案例进行教学可以使得学生从枯燥的理论学习中解脱出来，给学生以形象的实例教学，大大提高教学效果及学生的学习兴趣和学习的积极性，同时也可以为其他相关学科研究生计算机网络课程的学习提供指导。

1.2教学用途

本案例主要适用于高级计算机网络课程的网络存储的课堂教学使用，在理论讲述的基础上，结合该实际案例，使得学生对网络存储的演变和技术发展有深入的了解，掌握网络存储的基本架构，熟悉具体网络设备的功能和选用，并对网络存储容灾备份的相关技术有直接的认识。

- 涉及知识点

本案例主要涉及的知识点有：网络存储技术的基本概念、网络存储架构、容灾备份技术、常用设备及应用设计、江西银行、南昌移动、海康威视网络存储系统架构、网络存储相关协议、江西银行网络存储系统搭建使用设备。

- 配套教材

与该案例配套的教材为李向丽编著、清华大学出版社出版的“高级计算机网络”一书（计算机科学与技术学科研究生系列教材）。

- 课件

有正式本案例库相关PPT用于课堂讲解用。

- 启发思考题

（1）SCSI协议模型可分为哪三层；

（2）SCSI的异步传输与同步传输有什么不同；

（3）数据备份的类型有哪几种；

（4）存储虚拟化的方法有哪些；

（5）磁盘子系统的I/O通道的配置有哪几种方式。

- 分析思路

本案例通过引入江西银行、南昌移动网络存储系统以及海康威视视频云存储系统的搭建，对网络存储的基本概念和存储架构进行介绍，通过对网络存储常用架构的介绍，进而引入对江西银行、南昌移动网络存储架构以及海康威视视频云存储相关技术和协议以及容灾备份技术进行讲解。通过对江西银行和南昌移动网络存储、海康威视视频云存储的实际架构和相关技术进行讲解，让学生对网络存储概念和相关技术有更具体的认识，并对江西银行、南昌移动、海康威视存储系统的相关设备部署和具体业务实现进行了解，让学生能对所学知识在实际中的具体应用有更加深刻的理解和认识。具体分析思路如图1所示。

图1网络存储技术实际应用分析思路

- 理论依据与分析

网络存储技术（Network Storage Technologies），就是以互联网为载体实现数据的传输与存储，数据可以在远程的专用存储设备上，也可以是通过服务器来进行存储。网络存储技术是基于数据存储的一种通用网络术语。实际上，我们可以将存储技术分为三个阶段：①总线存储阶段；②存储网络阶段；③虚拟存储阶段。以存储网络为中心的存储是对数据存储新需求的回答。它采用面向网络的存储体系结构，使数据处理和数据存储分离；网络存储体系结构包括了网络和I/O的精华，将I/O能力扩展到网络上，特别是灵活的网络寻址能力，远距离数据传输能力，I/O高效的原性能；通过网络连接服务器和存储资源，消除了不同存储设备和服务器之间的连接障碍；提高了数据的共享性、可用性和可扩展性、管理性。

7.1直连附加存储

DAS是指将存储设备通过SCSI接口或光纤通道直接连接到服务器上的方式。这种连接方式主要应用于单机或两台主机的集群环境中，主要优点是存储容量扩展的实施简单，投入成本少，见效快。网络上的任何客户端要访问某存储设备上的资源时必须经过服务器。由于连接在各个节点的服务器上的存储设备是独立的，因此整个网络上的存储设备其实是分散、独立而难以共享的。由于所有的数据流必须经过服务器转发，因此整个服务器的负担比较重，也将是整个系统的瓶颈。DAS是较早而且比较成熟的存储技术，可以使用与之连接的服务器上的操作系统来管理存储设备，操作系统具有独立性，存储设备和服务器可以分别购买，具有一定的价格优势。每个服务器或客户端连接自己的DAS设备，使得DAS设备在安装的时候不必考虑其他服务器或客户端对其的影响，网络架构有固定的模式可以套用，至今仍被很多用户继续使用。但是，DAS 构架下，数据的读写都依赖服务器，数据量增长后，响应性能下降；DAS 的架构决定了其很难实现集中管理，整体拥有成本较高，没有中央管理系统，数据的备份和恢复需要在每台服务器上单独做；不同的服务器连接不同的磁盘，相互之间无法共享存储资源，容量再分配很困难；DAS连接方式导致服务器和存储设备之间的连接距离有限制；因此，其对于小规模的运用比较合适。

7.2网络附加存储

NAS即网络附加存储，它通过专有的文件系统，在当前局域网技术的基础上使存储设备能够提供基于网络访问的文件级服务的网络存储技术。 NAS是一种专用的、高性能、高速的、单纯用途的文件服务和存储系统。NAS存储设备能够提供跨平台文件共享功能，采用优化的内嵌系统软件，并且安装有预配置的存储设备。通过磁盘映射方式，客户端和主机建立连接，实现数据的上传下载操作。在这种模式中， NAS集中管理和处理网络上所有和客户端之间传输的数据，减轻原先压力较大的应用或企业服务器的负载，提高了数据安全性，降低了系统维护成本。NAS文件系统是一种经过特殊设计的操作系统，优化了文件存取的功能，系统简洁且易于管理，专用于文件服务器。NAS支持两种文件系统来共享文件，一种是为UNIX开发的NFS网络文件系统，另一种是为Windows系统服务的CIFS文件系统。它们都基于C/S模式，通过TCP/IP协议来共享文件。用户能够像在使用本地计算机设备一样来处理远端服务器上的共享文件和目录。

7.3 存储区域网络

SAN是一种以较高传输速率实现客户端与主机之间数据共享的网络存储技术，它的数据传输网络存在于服务器与磁盘阵列之间。基于SAN的网络存储设备可以提供给多台客户端共享，也可以只作为一台主机的扩展存储设备使用。SAN不仅能够运用于企业网络中，同时也能够部署在城域网中。SAN具备高速

率低延迟的数据传输性能，但由于硬件成本高，并且使用专门的光纤通道技术，所以对管理技术人员提出了较高的要求。另外，SAN的维护和管理需要一定的经验，系统复杂度也较高，因此只有一些大型的企业才会部署基于这种技术的存储系统。

7.4 云存储

云存储是在云计算（cloud computing）概念上延伸和发展出来的一个新的概念，是一种新兴的网络存储技术。云存储技术是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。当云计算系统的运算和处理核心是大数据的存储和管理时，那么云计算系统就转变成为一个云存储系统，系统中需要配置大量的存储设备来进行统一支配和管理。云存储可以理解成是将储存资源放到公共存储空间上，供用户随时存取使用的一种方案。用户可以在任何时间、任何地点，只要能够透过网络连接到服务器，并通过服务器发布的系统连接到“存储云”上，就可以方便地存取数据。当然，必须有云存储系统的支持才可以实现这种操作。

通过对常用及新兴网络存储技术的讲解，让学生对目前使用的网络存储技术有一定的了解，进而进入对江西银行、南昌移动及海康威视网络存储技术的介绍。

- 背景信息

随着多媒体传输、数字图书馆、网络银行、网络电子交易平台等应用以大量集中式的数据实现，存储数据的容量已经开始从原来的B（字节）、KB、及MB急速增长成了GB，TB到乃至PB级的量级。企业以及互联网数据增长速率超过往年的50%，大数据时代已经到来。

在大数据时代，海量的数据所带来的一个巨大的挑战就是数据的存储问题，要想获得海量数据所带来的价值，首先要对数据进行存储，然后才能进行下一步的数据分析及价值提取。然而，数据的增长速度远远高于存储介质的扩容能力，要想单个存储服务器的存储能力满足数据的增长速度，所带来的人力消耗及资金消耗是难以承担的。

作为一种信息资源，数据的重要性越来越突出。在如今高速发展的互联网时代，各国所有大中型企业及民营企业（如科研机构、电信部门、卫生医疗组织机构、金融行业等），其企业内部及企业间对其利用计算机和互连网络来实现数据传输处理业务数据将更加依赖。对于企业用户来讲，如果数据发生丢失或中断，由此产生的损失将是无法估量的，对小型的企业来说更将是毁灭性的打击，提高企业内部数据的可靠性对于企业来说是至关重要的。

随着数据存储系统规模越来越大，以及高清视频的大规模应用，存储系统中需要存储的数据和应用的复杂程度在不断提高，且视频数据需要长时间持续地保存到存储系统中，并要求随时可以调用，对存储系统的可靠性和性能等方面都提出了新的要求。在未来的复杂系统中，数据将呈现爆炸性的海量增长，提供对海量数据的快速存储及检索技术，显得尤为重要。

面对百PB级的海量存储需求，传统的SAN或NAS在容量和性能的扩展上会存在瓶颈。而云存储可以突破这些性能瓶颈，而且可以实现性能与容量的线性扩展，这对于追求高性能、高可用性的企业用户来说是一个新选择。

- 关键要点

本案例库的关键要点：一是需要介绍清楚网络存储技术的发展历史；二是需要了解目前典型和实际使用的网络存储的基本架构与基本服务；三是需要说明网络存储中的容灾备份技术及网络存储系统搭建常用设备的功能和设置；四是结合江西银行和南昌移动、海康威视的实际运行，引导和启发学生积极思考未来网络存储的发展。

- 建议课堂计划

建议该案例库课程内容的讲述计划用3个学时完成，主要分两个阶段，第一阶段是理论知识的讲解，在介绍全球网络存储技术发展的基础上，阐述我国网络存储技术的发展，并详细说明其依据的理论基础；第二阶段是结合江西银行、南昌移动、海康威视网络存储系统的实际案例，使学生把学习的理论知识与实际应用相互结合，以期达到提高学习效果之目的。

建议学习计划：

第1学时 完成上述第一阶段的内容，具体包括理论知识的讲解，在介绍全球网络存储技术发展的基础上，阐述我国网络存储系统的发展及技术演变，并详细说明其依据的理论基础；

第2、3学时 完成上述第二阶段的内容，结合具体案例进行讲解。其中第2学时主要讲述江西银行和南昌移动网络存储系统的拓扑结构及接入技术和相关协议，主要设备介绍；第3学时主要讲述海康威视视频云存储系统及相关技术。